## Slide 1: Beyond the SW Engineer - 실시간 차량 전력 데이터 모니터링 시스템 / 기술 개발 및 제안
전자플랫폼개발실
전자통합제어개발팀
전용진 인턴사원

## Slide 2: Ⅰ. 소개 Ⅱ. 개발 배경 Ⅲ. 개발 내용 Ⅳ. 개발 결과 Ⅴ. 향후 계획

## Slide 3: 1. 소개
█ 본인 소개 및 목표
- 자동차 sw뿐만 아니라 시스템을 이해하는
엔지니어로의 성장 및 신뢰성 있는 자동차 개발
█ 개발 과제에 대한 접근
-
CAN 신호 + 전력 부하 등 여러 차량 내부 데이터를
통한 차량 시스템 최적화 및 분석

## Slide 4: 2. 개발 배경
█ 실차 기반 실시간 전력 소모량 분석 필요
- 전기 에너지 효율성 및 전자장치 안정성을 위한 부하량 분석.
█ (향후)분석 결과를 통한 동적인 에너지 관리 시스템
차량 개발에 국한되지 않는

## Slide 5: 3. 개발내용 - 시스템 구성
█ 전력센싱모듈과 PC기반 모니터링 프로그램 연결 구성
엔진룸
전력센싱모듈
PC기반 모니터링 프로그램
실내
전력센싱모듈
트렁크
전력센싱모듈

## Slide 6: 3. 개발 내용
█ 기능 1 센싱 모듈과 이더넷 통신을 통한 데이터 시각화

## Slide 7: 3. 개발내용 - 통신 프로토콜
█ 전력센싱모듈과 모니터링 프로그램 초기 설정 Sequence diagram
전력센싱모듈
PC 프로그램
BroadCast
BroadCast
Header + State Control
Header + State Control
Header (2byte) | State Control (2byte)
버전=1 (고정) | 0 = Stop 1 = Start 2 = Power Off 3 = Reset

## Slide 8: 3. 개발내용 - 통신 프로토콜
█ 전력센싱모듈과 모니터링 프로그램의 데이터 전송 Sequence diagram
전력센싱모듈
PC 프로그램
UDP
UDP
Header (2byte) | Module ID (2byte) | Time (4byte) | Length (4byte) |  | Payload (1400byte)
버전=1 (고정) | 1 = 엔진 2 = 실내 3 = 트렁크 | 시작 0 (1ms 단위) | 채널 수 | 전송 주기 | 데이터
Header + Module ID + Time + Length + Payload
Header + Module ID + Time + Length + Payload

## Slide 9: 3. 개발 내용
█ 기능 2 모듈, 채널 별 사용량 및 비교 , (향후) 주행 속도, 가속도에 따른 전력 센싱

## Slide 10: 3. 개발 내용
█ 기능 3 데이터 저장 기능

## Slide 11: 4. 개발 결과
█ pc 기반 VPMS 프로그램 시뮬레이션(모사 프로그램 평가)
- 센싱 모듈과 이더넷 통신을 통한 데이터 시각화
그래프 시각화
(첫 화면)

## Slide 12: 4. 개발 결과
█ pc 기반 VPMS 프로그램 시뮬레이션(실차 평가)
- 센싱 모듈과 이더넷 통신을 통한 데이터 시각화
그래프 시각화
(첫 화면)
실차 적용 사진

## Slide 13: 4. 개발 결과
█ pc 기반 VPMS 프로그램 시뮬레이션
- 모듈, 채널 별 사용량 및 비교
모듈 별 사용량 비교
중요 채널 라인 시각화

## Slide 14: 4. 개발 결과
█ pc 기반 VPMS 프로그램 시뮬레이션
- (향후) 주행 속도, 가속도에 따른 전력 센싱
속도, 가속도계
현재는 속도, 가속도에 관한 데이터는 랜덤 데이터
(향후) 이러한 데이터 사용가능 할 때 같이 비교할 수 있으면 좋겠다.

## Slide 15: 4. 개발 결과
█ pc 기반 VPMS 프로그램 시뮬레이션
- 데이터 저장
데이터 저장 화면

## Slide 16: 5. 향후 계획
█ 지금까지는
실시간 전력데이터 모니터링 + 남은 1일..? ->
█ 향후 CCU 도입 -> 분석한 데이터에 따른 서버에서 Dynamic한 제어
에너지 효율 up, 안정성 up
그러기 위해서 -> 보안, 시스템 프로그래밍 등의 수업
입사 -> 현대자동차 전자통합제어개발팀
-. CCU 개발 프로젝트에 참여하고 싶다.